LD系列-智能控制蒸馏水机

一、LD系列-智能控制蒸馏水机经过合理的科学计算，结合机型进行优化设计，具有操作简便，运行稳定，结构紧凑，维修方便等优点。本机型多效蒸馏水机是以去离子水为原料水，用蒸汽加热，采用PLC编程或DCS全自动触摸屏控制的多效蒸馏水机，可实现人机对话，并对整个工作过程实现全自动记录、打印、监控、备查及自动保护装置。

二、产品概况

1 产品简介

列管多效蒸馏水机是冠宇依靠公司自身综合实力，并与大连理工大学国内汽学专家林载祁教授（国内多效蒸馏水机发明人）同力合作、研发生产的高科技产品。

2 产品结构

本产品由5只蒸馏塔，5只预热器，5只汽液分离器、2台冷凝器、料水泵、过滤器、控制阀、流量计、框架、管路及控制器组成。

3 产品特点

蒸发器：采用列管降膜蒸发技术，保证料水均匀的分布在各个蒸发管内壁，形成水膜蒸发。上效纯蒸汽为下效蒸发器提供热能，自身完成蒸发、液化形成蒸馏水。汽液分离器：采用分体式汽水四分离技术（汽水离心分离、下旋片隔板分离、丝网捕捉水滴分离、上旋片隔板分离）保证蒸馏水热源及内毒素含量更低。对纯水要求相对较低，单级反渗透（10us/cm）以下既可产出符合药典标准的蒸馏水。预热器：采用U型列管换热，热交换效率高，机械性能好，使用寿命长。冷凝器：的双冷凝器设计，特制的多路往返结构，换热充分，不需要冷却水，即能达到蒸馏水所需温度。配管：管路设计无存水，*，设备故障率低，管路连接采用新式卫生型卡箍联接，内外镜面抛光，排列整齐美观，操作快捷方便。配置：调节阀、自动补偿阀，节流阀，电导仪，温度仪选用高科技产品，造型美观，功能齐全。水源：该设备所需的水源必须为反渗透水所产生的纯净水。

4产品优点

省汽：节约蒸汽，有效利用煤资源，节约率在20%以上。

省水：不用额外的冷却水，为您节省宝贵的纯化水资源。

出水水质高：蒸馏水电导率在

0.6us/cm以下，符合国标≤2us/cm；细菌内毒素<0.125Eu/m以下，符合国标≤0.25Eu/m）出水快：开机5分钟即可生产合格水。蒸馏水质量自动控制：智能仪表连续数字显示当前蒸馏